Инструкция по прошивке RBK-470

1. Скачайте файл прошивки с сайта www.ritmixrussia.ru.

Внимание: Настоятельно рекомендуем перед перепрошивкой сохранить все данные с устройства в память компьютера.

2. Запустите программу Livesuit.exe, соответствующую вашей операционной системе.

3. Появится приветственное окно программы

Нажмите   “NO”

4. Откроется главное окно программы

Нажмите кнопку «Select IMG». В открывшемся окне выберите файл с расширением img и нажмите OK. Ссылка на файл пропишется в окне “IMG”:

5. Взять ВЫКЛЮЧЕННУЮ книгу и подключить ее к USB порту компьютера, зажав при этом кнопку «вниз» на книге (находится на передней панели справа). Далее, держа кнопку «вниз» зажатой, нажмите кнопку POWER несколько раз (три или более). Если все сделано правильно, через несколько секунд появится следующее окно:

Выберите «НЕТ», если не хотите форматировать внутреннюю память книги. При этом все файлы в памяти книги сохранятся.

ВНИМАНИЕ: При перепрошивке устройства возможно, что даже при выбранном «НЕТ» файлы все равно будут уничтожены. Поэтому по возможности перед прошивкой скопируйте их в память компьютера.

6. Прошивка начнется автоматически. Сама процедура разбита на несколько частей:

1. Копируются файлы прошивки на книгу (в окне PROCESS показан статус выполнения процесса). После данного процесса на экране компьютера появится окно «update success». Нажмите OK.

2. Происходит обновление прошивки. Книгу теперь можно (но не рекомендуется, если аккумулятор разряжен!) отключить от USB. Во время процесса на черном экране книги будет мерцать фраза «Update software, please wait».

3. После вам будет предложено откалибровать экран. После этого книга загружается в стандартное меню. Процедура прошивки завершена.

Если в процессе прошивки произойдет какая-либо ошибка – начните процесс снова, предварительно перезагрузив книгу – нажать OFF и ON на переключателе внизу книги.